L-метр

Радиолюбителям, занимающимся изготовление КВ и УКВ аппаратуры, очень часто необходимо быстро оценить индуктивность изготовленной катушки. Индуктивность таких катушек обычно невелика(до 10мкГн).Промышленные приборы либо неудобны(Е12-1А), либо громоздки и дороги(Е7-11).

Предлагаю(в порядке обсуждения) блок-схему малогабаритного L-метра с пределом измерения 10мкГн.

Импульсы с выхода кварцевого генератора подаются на устройство сравнения  частот и делитель частоты, формирующий измерительный интервал. Сигнал LC генератора подается на формирователь импульсов, преобразующий синусоидальный сигнал в прямоугольные импульсы, и далее на устройство сравнения частот. Коммутатор импульсов пропускает счетные импульсы на вход счетчиков устройства индикации во время действия измерительного интервала. Ждущие мультивибраторы1 и 2  формируют(соответственно) импульсы записи информации и импульсы обнуления счетчиков по окончании измерительного интервала.

В исходном состоянии частоты кварцевого и LC-генераторов равны. На выходе устройства сравнения частот импульсный сигнал отсутствует. На табло устройства индикации нули.

При подключении испытуемой катушки и нажатии на кнопку частота LC-генератора понижается. На выходе устройства сравнения частот появляются импульсы с частотой равной разности частот кварцевого и LC-генераторов, которые через коммутатор импульсов проходят на вход счетчиков устройства индикации. При частоте кварцевого генератора 1МГц и длительности измерительного интервала 50мс показания индикаторов кратны 10. Точность измерений(расчетная) 4%, что достаточно для радиолюбительской практики.

Прибор разрабатывался под микросхемы 155 серии. Но у Автора проблемы со схемой стабильного LC-генератора, с заданными L и С, и схемой устройства сравнения частот. Может быть уважаемые и умудренные практическим опытом Радиокоты подскажут что-нибудь дельное.