hCNC3+

Контроллер (с драйверами) для управления тремя шаговыми униполярными двигателями малой и средней мощности.

Технические параметры:

Использование универсальных сигналов Step\Dir………………Да

Предельная частота следования сигнала Step……………………100кГц

Минимальная длительность сигнала Step………………………...1мкс

Количество каналов управления ШД……………………………..3

Количество каналов с ШИМ……………………………………….3

Частота ШИМ……………………………………………………….до 20кГц

Режим удержания малым током…………………………………...Soft (через 2с простоя, 25% тока)

Режимы шага………………………………………………………..3

Ручное управление…………………………………………………Да (джойстик Sega MegaDrive)

Управление внешними нагрузками……………………………….Да (2 реле)

Подключение концевиков и кнопки EStop……………………….Да (3 концевых + кнопка)

Максимальный ток ШД……………………………………………До 1А

Максимальное входное напряжение…………………………….  До 12В

Таблица пинов LPT для настройка ПО:

| Номер пина LPT | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | - |
| 2 | Relay II |
| 3 | Relay I |
| 4 | Dir X |
| 5 | Step X |
| 6 | Step Y |
| 7 | Dir Y |
| 8 | Dir Z |
| 9 | Step Z |
| 10 | Стоповая кнопка EStop |
| 11 | Концевик Limit 1 |
| 12 | Концевик Limit 2 |
| 13 | Концевик Limit 3 |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18-25 | Общий (минус, земля, GND) |

Сигнал Step инвертированный, т.е. логической единице соответствует низкий уровень напряжения на входах контроллера. Проще говоря, управление по спаду фронта.

Линии концевых выключателей и стоповой кнопки подтянуты к плюсу питания. Т.е. в простейшем случае эти линии можно банально замыкать на землю кнопками или герконами.

Таблица переключателя выбора режима шага:

| Номер переключателя | Полушаг | Шаг двумя фазами | Шаг одной фазой |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 1 | Off | On | Off |
|  | 2 | Off | Off | On |
| Y | 3 | Off | On | Off |
|  | 4 | Off | Off | On |
| Z | 5 | Off | On | Off |
|  | 6 | Off | Off | On |

Ручное управление:

Управление организованно стандартным трёх или шести кнопочным джойстиком от шестадцатибитных приставок СегаМегаДрайв или аналогов. Джойстик не требует каких либо доработок или изменений.

Возможно, ваш джойстик будет выглядеть иначе. Это нормально. За историю было множество разновидностей.

Поддерживается одновременное перемещение нескольких осей.

“Выбор скорости” можно нажимать как отдельно, так и во время перемещения осей. Функция перебирает возможные скорости (примерно 20) от медленной до быстрой, и далее по кругу.

Возврат осей в “ноль”, при нажатии кнопки, осуществляет автоматический выход всех осей в начальную позицию. Начальной позицией считается то положение, которое было зафиксировано при подаче питания на контроллер. Возврат работает не только при ручном перемещении. Возможно вернуть все оси на исходную позицию даже если перемещения производились при помощи компьютера.

Может так же применяться самодельный джойстик (схема в архиве). Контроллер автоматически определяет какой именно джойстик подключен.

Упрощённый вариант схемы контроллера:

По этой схеме контроллер работает в режиме полушага, с переходом в режим удержания (35% тока) через 2с. МК программируется на тактирование от внутренней RC-цепочки на 8мГц.

Полная версия платы контроллера даст вам регулировку тока осей внешним аппаратным ШИМом, произвольный выбор режима шага для каждой оси, ручное управление при помощи джойстика.

Прошитие МК внутри платы контроллера:

Возможные вопросы:

Почему только один токосъёмный резистор на ШД? В других схемах везде по два…

Когда дело не доходит до микрошага, то нет острой необходимости в контроле тока отдельных фаз. Даже полушаг будет работать точно так же, как и в схемах с раздельным регулированием пар обмоток.

Можно без кварца?

Особого смысла во внешнем кварце нет, т.к. контроллер отлично работает даже на тактировании от внутреннего генератора на 8мГц. На 16мГц рекомендую ставить людям с хорошим слухом, для того, что бы режим удержания не “ездил по ушам”.

А где опторазвязка? Не вредно без неё?

То, что в CNC-контроллерах называют. не реализует основную свою функцию – гальваническую развязку контроллера от ПК. Кроме того, оптроны средней паршивости вызывают серьезные помехи в работе контроллеров на длительностях сигналов Step близким к 1мкс). Что по поводу безопасности – неаккуратное обращение не убережет вам LPT-порт в любом случае.

А можно не ставить защитные диоды?

Можно. А при малых мощностях ШД иногда даже полезно. Транзисторы в ключах драйвера имею защитный диод, так что, за них опасаться не стоит. А вот при токах ШД более 2А уже нужно ставить защитные диоды, а-то обратные всплески по питанию могут стать причиной зависания МК в контроллере и другим бедам.

Почему джойстик, а не клавиатура? Там же кнопок мало…

Клавиатура избыточна по своей сути. К тому же, для её обслуживания уходило ценное прерывание и некоторое время ядра, что значительно ухудшало все остальные параметры контроллера.