Осциллограф Анализатор ОсА

Основные характеристики:

Осциллограф

Размер области графика 160/110 точек

Максимальная частота выборок 4 МГц

Диапазон разверток  0.2 мксек/дел – 0.2 сек/дел сетка 1-2-5

Диапазон усиления по вертикали 50 мВ/дел – 10 В/дел сетка 1-2-5

Автоматический выбор максимального усиления

Максимальное входное напряжение 50 В

Входное сопротивление более 680 кОм

Входная емкость около 50 пФ

Отображение действующего и среднего значения напряжения

Отображение уровня заряда батареи и зарядного тока

Регулировка смещения луча по вертикали +- 55 точек

Регулировка луча по горизонтали от 0 до 90-240 точек

Вход открытый/закрытый (=/~)

Синхронизация по фронту/спаду

Автоматический выбор уровня синхронизации + корректировка +-50 точек

Разрешение/запрещение синхронизации

Режим синхронизации одиночный/постоянный

Выбор источника синхронизации внешний/внутренний

Пропуск внешних импульсов синхронизации от 0 до 99

Установка отображения 2х маркеров

Отображение точки времени и уровня напряжения для каждого маркера

Отображение разницы значений маркеров

Сохранение последних настроек после выключения

Анализатор

Число входных каналов 6

Размер области графика 160/110 точек

Максимальная частота выборок 4 МГц

Диапазон разверток  0.2 мксек/дел – 0.2 сек/дел сетка 1-2-5

Входное сопротивление 110 кОм

Регулировка графиков смещения по горизонтали от 0  до  90-240 точек

Синхронизация по первому или внешнему сигналу

Синхронизация по фронту/спаду

Разрешение/запрещение синхронизации

Режим синхронизации одиночный/постоянный

Пропуск внешних импульсов синхронизации от 0 до 99

Установка отображения 2х маркеров

Отображение точки времени для каждого маркера

Отображение разницы значений маркеров

Сохранение последних настроек после выключения

Генератор более 25 кГц

Генератор прямоугольных импульсов

Диапазон не равномерный от 24 кГц до 3 МГц как функция деления 6000000 на 2-255

Функция вкл/выкл

Генератор до 30 кГц

Режим генератора синус, меандр, треугольник, пила нарастающая, пила спадающая

Диапазон от 1 Гц до 30 кГц с точностью лучше 0.2 Гц

Регулировка ослабления сигнала  от 0 (амплитуда Uпит/2~~2 вольта) до 5 (2 в степени 5 раз)

Функция вкл/выкл

Настройка

Изменение цвета всех элементов экрана

Изменение уровня подсветки

Сброс параметров до исходных

Питание от одной литиевой батареи

Зарядка от USB

Возможность передать параметры и значения сигнала по COM порту на ПК